## Slide 1
EATI 思路迁移到 VANET/IoV 的可行性调研
面向弱硬件场景的实时撤销、低 OBU 开销与事后追责
结论：可以移植，但应改造成“VPKI + 边缘分发 + 条件追责 + 轻量透明日志”的车联网版本。
交付内容：研究进展、可行性判断、架构映射、分阶段实现路线。
建议路线：以 VPKI/SCMS 为主线，叠加边缘化撤销分发、条件解匿和轻量透明日志
资料来源见末页：BSI TR-03164 / ETSI / SCMS 公开材料 / Vanetza / Tesei 2020 / Muhammad & Safdar 2021 / Singh et al. 2021
1

## Slide 2
1. 你的问题，拆成两个工程目标
目标 A：在大规模车辆场景下，做到“更实时”的撤销，同时尽量降低 OBU 的通信与存储负担。
目标 B：对恶意车辆保留事后追责能力，但不能把平时匿名通信直接做成“随时可监控”。
关键判断：这两个目标并不冲突；主流 VANET/V2X 架构本来就是围绕“条件匿名 + 分权追责”来设计的。
因此更合理的方向不是照搬 Agent 身份体系，而是把 EATI 的“可信身份、审计、可追溯”思想映射到 VPKI/SCMS。
BSI TR-03164 Part 1/2 (2021); Tim Weil, VPKI Hits the Highway (2017)
2

## Slide 3
2. 现有真实进展：标准、试点、开源、论文已经形成基础
标准层：BSI TR-03164 Part 1/2 基于 ETSI TS 102 941 / 103 097，已经把 EC、AT、CRL、CTL、pseudonymisation、secure element 等流程写清楚。
试点层：US DOT Connected Vehicle Pilot 的公开材料显示，SCMS / VPKI 已进入 NYC、WYDOT、THEA 等真实部署试点。
开源层：Vanetza 已实现 ETSI C-ITS secured messages 与证书校验，但把 revocation checks、enrolment、ticket request 仍列为缺失/复杂能力。
研究层：撤销实时性、误报处置、跨域追责与隐私边界，仍是持续活跃的研究议题。
BSI TR-03164 Part 1/2 (2021); Vanetza security README; Tim Weil (2017)
3

## Slide 4
3. 为什么“实时撤销”在 VANET 里一直难
车端约束：OBU/TCU 算力、内存和在线时长有限，不适合频繁拉取全量撤销列表。
通信特性：V2V 安全消息是高频广播、邻居快速变化、很多场景没有预先安全关联。
业务约束：安全应用要求低时延；安全机制不能显著增加消息处理延迟。
工程现实：已有研究指出，工业标准对“及时撤销”覆盖不够，常见兜底仍是短期证书到期失效（revocation by expiry）。
Muhammad & Safdar, Array 2021; Tesei et al., 2020
4

## Slide 5
4. 当前主流可借鉴做法：VPKI / SCMS 的“条件匿名”路线
长期身份（Enrollment Credential）与短期伪名凭证（Authorization Ticket / pseudonym certificate）分离。
Enrollment Authority、Authorization Authority、Root / Misbehavior 等角色分权，避免任何单点机构既能签发又能随意解匿。
日常消息只暴露短期伪名，外部观察者难以直接关联真实身份。
只有在事故调查、执法或仲裁触发时，才按程序做条件解匿和证据提取。
BSI TR-03164 Part 1/2 (2021); Tim Weil (2017)
5

## Slide 6
5. 研究热点：如何把撤销做轻，而不是把 OBU 做重
短期证书 + 到期失效：最稳妥的基线，降低长期泄露影响，但“足够实时”仍依赖补充撤销机制。
增量 / 区域化 / 时间片化 CRL：只给车辆下发当前区域、当前时间窗、当前批次需要的撤销信息。
摘要化索引：让 OBU 先做“命中摘要否”的廉价判断，再向 RSU/MEC 补查全量详情。
透明日志 / DLT：更适合做 revocation transparency 和审计留痕，不适合做逐包消息共识。
AI/ML：适合做 misbehavior detection 和告警排序，但不应直接替代权威撤销裁决。
Tesei et al., 2020; Singh et al., 2021
6

## Slide 7
6. 可行性判断：这个思路能移植，但要“换载体、不换目标”
可移植的目标：可信身份、可验证撤销、可审计追责、平台不能单点滥权。
需要替换的载体：把 EATI 的 Agent 身份映射为车辆/设备注册身份 + 短期伪名证书，而不是长期暴露驾驶人身份。
需要下沉的能力：把重计算、全量撤销同步、跨域校验尽量放到 RSU / MEC / 后台 PKI。
不建议的做法：把区块链放到每条 V2V 消息路径，或让 OBU 持有/校验全网全量 CRL。
综合判断：BSI/ETSI/SCMS 现状 + Vanetza 工程现状 + 2020~2021 研究文献
7

## Slide 8
7. 建议的 EATI → VANET 架构映射
身份层：EAID/Agent 绑定 → 车辆/OBU/T-Box 的 Enrollment Credential；必要时叠加车队/政企 VC。
通信层：X.509 证书 → EC + 短期 AT；OBU 用伪名签消息，RSU/MEC 协助做撤销增量同步。
证据层：黑匣子审计 → T-Box 本地签名日志；只把 hash / receipt / case ID 写入透明日志。
监管层：平台单点追溯 → OEM / CA / 监管三方或双授权解匿，保留程序留痕。
可信硬件：车端优先 secure element / HSM，TEE 可先放在 RSU / MEC 侧而非强推到所有 OBU。
BSI TR-03164 Part 2 对 pseudonymisation / secure elements 有直接要求
8

## Slide 9
8. 面向弱硬件的实现建议：三层协同，而不是 OBU 单扛
车端 OBU：缓存活跃伪名与最近撤销摘要，只做“过期检查 → 摘要命中检查 → 必要时补查”。
路侧 RSU / MEC：按区域/时间/批次广播撤销增量，提供全量明细与证明材料，吸收重通信与重计算。
后台 PKI / 监管：输出权威撤销事件、版本链和审计记录，负责误报处置与条件解匿。
结果：把低时延判断留在本地，把全局一致性和重负载交给边缘与后台。
适用于 DSRC / ITS-G5 / C-V2X 场景；5G-V2V 仍需要上层 ITS 安全机制
9

## Slide 10
9. 分阶段落地路线图（建议先从封闭/半封闭场景起步）
Phase 0（PoC）：基于 IEEE 1609.2 或 ETSI 102 941/103 097 跑通证书签发、增量撤销、补查、解匿闭环。
Phase 1（边缘化）：CRL 切成区域 + 时间 + 批次三维差分，OBU 只保留当前窗口摘要。
Phase 2（追责闭环）：关键事件进入本地签名审计日志，透明日志只记录摘要；调查时再生成证据包。
Phase 3（智能化）：AI/规则引擎只负责发现高风险行为，不直接下撤销决定。
首发场景建议：营运车队、物流园区、矿区、港口、两客一危等 RSU/MEC 可控场景。
这样更容易先把“实时撤销 + 低开销 + 追责”三件事一起跑通
10

## Slide 11
10. 风险、边界与最终结论
风险 1：如果 RSU/MEC 覆盖不足，实时撤销效果会退化，需要短期证书自然过期兜底。
风险 2：如果把 AI 检测直接绑定封禁动作，会出现“误报即封车”的治理风险。
风险 3：如果日志设计不当，追责链会反过来变成长期轨迹监控系统。
最终结论：可以做，而且方向正确；但建议走“VPKI/SCMS 主线 + 边缘化撤销 + 条件解匿 + 轻量透明日志”的工程路线。
推荐优先级：先证书与撤销，再追责闭环，最后再引入 AI/区块链增强层
11

## Slide 12
参考资料（真实可核验）
1) BSI TR-03164 Part 1: Guidance for C-ITS, Part 1: Operation of a Public Key Infrastructure for C-ITS, v1.0.0, 2021.
2) BSI TR-03164 Part 2: Guidance for C-ITS, Part 2: Special Requirements for C-ITS Stations, v1.0.0, 2021.
3) Vanetza Security README: ETSI C-ITS security module status and missing revocation/enrolment capabilities.
4) Tim Weil, VPKI Hits the Highway – Secure Communication for the US DOT Connected Vehicle Pilot Program, 2017.
5) Andrea Tesei et al., A Transparent Distributed Ledger-based Certificate Revocation Scheme for VANETs, 2020.
6) Mujahid Muhammad, Ghazanfar Ali Safdar, 5G-based V2V broadcast communications: A security perspective, Array, 2021.
7) Pranav K. Singh et al., Blockchain Meets AI for Resilient and Intelligent Internet of Vehicles, 2021.
8) ISO-TC204 ITS cybersecurity overview page: regulations and standards context for OBU/RSU lifecycle security.
源文件：docs/vanet-eati-research-deck.md；演示稿：docs/vanet-eati-research.pptx
12